Приложение № 6 к Договору теплоснабжения

от ______ 201__ года № _______________,

заключенному между

____________________ (Теплоснабжающая организация) и

| г. Серов | «__»___________201_ г. |
| --- | --- |

ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,

ПОТРЕБЛЕННЫХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

При отсутствии у потребителя прибора учета размер платы за отопление (вентиляцию) рассчитывается исходя из расчетного объема потребления тепловой энергии, определенного договором теплоснабжения.

Расчетный объем потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) за расчетный период определяется по формуле:

где      – тепловая нагрузка системы отопления (вентиляции), определенная договором теплоснабжения, Гкал/ч;

– продолжительность работы системы отопления (вентиляции) в расчетном периоде, час;

– температура воздуха в отапливаемых помещениях (принимается согласно СНиП 2.04.05-91 для каждого типа помещений), ˚С;

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления (температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99*), ˚С;

– фактическое среднее за расчетный период значение температуры наружного воздуха, ˚С;

– продолжительность работы систем вентиляции в сутки в соответствии с договором теплоснабжения (продолжительность рабочей смены), час.

При отсутствии прибора учета, в соответствии с договором теплоснабжения, потребителю может предъявляться нормативная утечка на внутренних системах теплопотребления. Величина нормативной утечки рассчитывается по формуле:

где        – норма среднечасовой утечки (0,25 % от объема системы теплопотребления в час);

– объем внутренних систем теплопотребления потребителя, м3;

– продолжительность работы системы отопления (вентиляции) в расчетном периоде, час.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения от ______ 201__ года № _______________, составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

| От Потребителя: Директор _______________ ___________(ФИО) м.п. От Теплоснабжающей организации: Директор _______________ ___________(ФИО) м.п. |  |
| --- | --- |